РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ				                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ				                                    РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ПИЧЕ ПАЗЫ  ААЛ                   			                                        АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧОБIНIН  ПУДIЗI		                                                        ВЕРШИНО- БИДЖИНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с. Вершино-Биджа

# 25.01.2022г                                                                                                 №6 –п

Об  утверждении   схемы теплоснабжения

Вершино-Биджинского сельсовета

В соответствии Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ « О теплоснабжении», Устава муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить данную  схему теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета на

2022-2023гг  (приложение)

2.Специалисту администрации Вершино-Биджинского сельсовета обнародовать данное постановление.

Глава

Вершино-Биджинского сельсовета					А.Ф.Куцман

Схема теплоснабжения

Вершино-Биджинского сельсовета

Усть-Абаканского района

Республики Хакасия

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Вершино-Биджинского сельсовета.

1.1.Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжение объектов Вершино-Биджинского сельсовета  осуществляется  как от центральной котельной, так и от автономных источников теплоснабжения. Котельная обеспечивает теплом   здания школы, детсада СДК, население использует индивидуальные источники тепла. Оборудование котельной  – 3 котла. Основным видом топлива является уголь. Схема теплоснабжения открытая.

Материально-техническая характеристика тепловых сетей

по состоянию на 01.01.22г.

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Длина участка в 2-х трубном исчислении, м | Вид прокладки | Год (строительства / последнего кап. ремонта) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, Н м | Конструкция тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная-ТК1 | 200 | 176 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 2 | ТК1-ТК2 | 200 | 152 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 3 | ТК1-ТК3 | 200 | 17 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 4 | ТК2-Школа | 100 | 8 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 5 | ТК2-ТК3 | 100 | 130 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 6 | ТК3-ТК-12 | 65 | 22 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 7 | ТК12-ТК-13 | 65 | 37 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 8 | ТК13-ТК-14 | 65 | 6,1 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 9 | ТК14-ТК-15 | 65 | 24 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
|  | ТК15-ТК-16 | 65 | 46,9 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 10 | ТК11-ул. Школьная 15 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 11 | ТК12-ул. Школьная 17 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 12 | ТК13-ул. Школьная 19 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 13 | ТК14-ул. Школьная 21 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 14 | ТК3-ТК4 | 100 | 110 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 15 | ТК4-ТК5 | 100 | 48 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 16 | ТК5-ДК | 100 | 31 | подземная в непрох.кан-х | 2020 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 17 | ТК5-ТК6 | 100 | 17 | подземная в непрох.кан-х | 2020 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 18 | ТК6-ТК7 | 80 | 112 | подземная в непрох.кан-х | 1997 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 19 | ТК7-ТК8 | 80 | 48 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 20 | ТК8-ТК9 | 80 | 29 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 21 | ТК9-ТК10 | 65 | 171 | подземная в непрох.кан-х | 1997 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 22 | ТК7 ж/дом № 34 ул. Победы | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 23 | ТК8 ж/дом № 36 ул. Победы | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 24 | ТК9 ж/дом № 50 ул. Победы | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 25 | ТК4-ТК-11 | 80 | 76,6 | подземная в непрох.кан-х | 2019 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 26 | ТК11-почта, магазин | 80 | 2 | подземная в непрох.кан-х | 2019 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 27 | ТК11-Д/сад | 80 | 88,4 | подземная в непрох.кан-х | 2019 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
|  | Всего: |  | 1422 |  |  |  |  |

Схема магистральных тепловых сетей – двухтрубная. Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исполнении равна 1,422 км.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Вершино-Биджинского сельсовета осуществляет МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района».

Технико-экономические показатели за 2021 год

| Наименование котельной | котельная |
| --- | --- |
| Показатель | ед. изм | значение |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2600 |
| Собственные нужды | Гкал | 124 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2476,04 |
| Потери т/э в тепловых сетях | Гкал | 946,35 |
| Потери теплоносителя в тепловых сетях | м3 | 707,63 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1529,69 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 236,02 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 617,38 |
| Расход натурального топлива | т.н.т. | 832,05 |
| Расход электроэнергии всего | тыс.квт./год | 65,789 |

Тепловая мощность источников теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета  (таб.1)

| Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям п. Вершина-Биджа |
| --- |
| № ответв ления | Потребитель, объект | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
|  |  | Q от |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | МБОУ Вершино-Биджинская СОШ | 0,12976 |  |
| 2 | МБОУ "Родничек" Вершино-Биджа | 0,05178 |  |
| 3 | МКУК "Биджинский СДК" | 0,17628 |  |
| 4 | 30 лет победы 34 | 0,01123 |  |
| 5 | 30 лет победы 36 | 0,00473 |  |
| 6 | 30 лет победы 50 | 0,00624 |  |
| 7 | Школьная 15 | 0,00997 |  |
| 8 | Школьная 17 | 0,00405 |  |
| 9 | Школьная 19 | 0,01119 |  |
| 10 | Школьная 21 | 0,01022 |  |
| 11 | Магазин ИП Тюлькова | 0,00157 |  |
| ИТОГО | 0,4170 |  |

| № п/п | котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная | КВр- 1.1, КВр- 1.1 Квр-1,1 | 2012г 2020г. 2018г | 1,1 1,1 1,1 | 0,417 |

Отсутствие замен трубопроводов привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличение потребности в срочной замене теплотрасс.

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета

По состоянию на 01.01.2022 г. жилой фонд Вершино-Биджинского сельсовета составил 23754 тыс. кв. м. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками.

Одним из факторов, свидетельствующих об уровне благоустройства жилья, является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. В структуре жилищного фонда основная доля – частное жилье. Основной жилой фонд представлен зданиями неблагоустроенными, одноэтажными, в деревянном исполнении. Характеристика жилищного фонда Вершино-Биджинского сельсовета представлена в таблице 2.

Характеристика жилищного фонда Вершино-Биджинского сельсовета  (таб.2)

| № п/п | характеристика | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого | 23754 | 100 |
| 1.1. | В том числе брошенный | 1500 | 7 |
| 1.2. | ветхий и аварийный | - |  |
| 2 | В том числе по типу застройки |
| 2.1. | многоквартирная застройка | 10377 | 43 |
| 2.2. | индивидуальная застройка | 11877 | 50 |
| 3 | В том числе по форме собственности 20452 100 |
| 3.1. | Государственная и муниципальная собственность | 914,6 | 4,0 |
| 3.2. | частная собственность | 19537,4 | 96,0 |
| 4 | В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями |
| 4.1. | обеспеченность водопроводом | - - | н.д. |
| 4.2. | обеспеченность канализацией |  |  |
| 4.3. | обеспеченность отоплением |  |  |
| 4.4. | обеспеченность ваннами |  |  |
| 4.5. | обеспеченность электрическими плитами | - | - |
| 4.6. | Обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) | - | - |
| 5 | В том числе по проценту износа |  |  |
| 5.1. | менее 65 % |  |  |
| 5.2 | более 65 % |  |  |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел. | - | - |

Генеральным планом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.

На территории  Вершино-Биджинского сельсовета максимальные и минимальные

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, варьируются от 0,08 га до 0,25 га.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства

по очередям приведен в таблице 3.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Вершино-Биджинского  сельсовета с учетом дополнительного прироста (таб.3)

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2019 г.) | I-ая очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 1136 | 1 300 | 1 450 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 21,0 | 19,2 | 20,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на (01.01.2019г.) | кв.м | 23754 | х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | 200 | х |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 25080 | 28986 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | кв.м | х | 23754 | 23754 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | кв.м | х | 1332 | 5232 |
| 8 | - индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | кв.м | х | 1332 | 5232 |

Примечание: расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

(2031 г.), представленный в таблице, включает в себя объем нового жилищного строительства I-ой очереди.

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2031 г.) составит 28986,0 кв. м общей площади. Новая жилая застройка будет представлять собой индивидуальную жилую застройку.

Для расселения прироста населения Вершино-Биджинского сельсовета на перспективу потребуется 55 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В связи с этим на перспективу генеральным планом запроектировано 55 земельных участков для расселения прироста и 30 земельных участка для улучшения жилищных условий существующего населения.

Общая площадь данного строительства составит 21,3 га. На 1-ую очередь

строительства придется 3,5 га указанной площади.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующей жилой застройки.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя (таб. 4)

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, м3 |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная, ул. Полевая,1А | 1529,69 | 0 | 814 | 0 |

Генеральным планом предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельной в сочетании с автономным в зависимости от расположения потребителя и их теплопотребления.

Схема теплоснабжения  Вершино-Биджинского сельсовета на перспективу сохраняется существующая.

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от автономных источников, размещенных на территориях предприятий.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии. (таб.5)

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

Котельная

Вершино-Биджинская СОШ ул.Школьная 21 363м

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).	(таб. 6)

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ул. Полевая, 1А | 3,3 |

К централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей подключены здания  Вершино-Биджинского СДК ( ул.30 лет Победы 81), школы (ул.Школьная 21,детсад(ул.30 лет Победы,28) ,население(ул.Школьная,30 лет Победы).

Модернизация системы теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Генеральным планом предлагается застройка социальными объектами,  индивидуальными жилыми домами. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление) служат для теплоснабжения  жилищного фонда, который составляет 30596,0   кв. м.

Жилищный фонд (95%) оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Вершино-Биджинского  сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета.

Перспективные  значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Полевая,1А | 3,3 | 0,417 |

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии .

3.1. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Существующая Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул Полевая 1А | 3,3 | 2,2 |

3.2. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Существующая Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Полевая 1А | 3,3 | 2,2 |

3.3.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных и ЦТП).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 0,025 | 0,025 |

3.4.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная , ул. Полевая 1А | 3,3 | 2,8 | 2,2 |

3.5.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь. Значение принято согласно норматива теплопотерь.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная , ул. Полевая 1А | 946,35 г/кал/год |

3.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Полевая 1А | Нет |

3.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая резервная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная, ул Полевая 1А | 2,2 | 2,2 | 0 |

Раздел 4.Перспективные балансы теплоносителя.

4.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная, ул. Полевая 1А | - | - | - |

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 120 | - |

Раздел 5.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |
| 1.1 1.2. | Приобретение очистных циклонов Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования (котел, накопительный бак, приборы учета) | 1 шт котел – 1 шт бак -1 шт. прибор учета – 1 шт. | Обеспечение очистки выбросов вредных веществ в атмосферу Для обеспечения бесперебойной работы источника теплоты |

5.3.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации котельной не планируется.

5.4.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.5.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

5.6.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения,будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная | 3,3 | 0,417 |

5.7.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2024 года.

Температурный график

(отопительный) по котельной

| tн, ºС | t1, ºС | t2, ºС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 60,0 | 56,7 |
| 8 | 60,0 | 56,0 |
| 6 | 60,0 | 55,3 |
| 4 | 60,0 | 54,7 |
| 2 | 60,0 | 54,0 |
| 0 | 60,0 | 53,3 |
| -2 | 60,0 | 52,7 |
| -4 | 60,0 | 52,0 |
| -6 | 60,0 | 51,3 |
| -8 | 60,0 | 50,7 |
| -10 | 60,0 | 50,0 |
| -12 | 60,0 | 49,3 |
| -14 | 60,0 | 48,7 |
| -16 | 60,0 | 48,0 |
| -18 | 60,0 | 47,3 |
| -20 | 60,0 | 46,7 |
| -22 | 61,1 | 47,1 |
| -24 | 62,7 | 48,0 |
| -26 | 64,2 | 48,9 |
| -28 | 65,8 | 49,8 |
| -30 | 67,4 | 50,7 |
| -32 | 68,9 | 51,6 |
| -34 | 70,4 | 52,4 |
| -36 | 72,0 | 53,3 |
| -38 | 73,5 | 54,2 |
| -40 | 75,0 | 55,0 |
| tн, ºС | Температура наружного воздуха |
| t1, ºС | Температура подающего трубопровода |
| t2, ºС | Температура обратного трубопровода |

5.8.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Полева 1А | 3,3 | 2,2 |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети 170 м по ул 30 лет Победы | 170 м | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого угля |

Раздел 7.Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. тонн | Зимний период, тыс. тонн | Летний период, тыс. тонн | Переходный период, тыс. тонн |  |  |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 832,05 | 832,05 | 0 |  | - | Не предусмотрен |